## Slide 1: 网络和网络计算
陶先平
南京大学计算机系

## Slide 2: 目录
网络计算是什么意思？
我们是如何在两台计算机之间交换数据进而联网的？
我们是如何在两台计算机之间进行数据访问的？
我们是如何将多台计算机联网并自如访问的？
云盘、云电视、云计算？

## Slide 3: 不在网络上进行的计算是什么？
某个机器上的内存
我们正在编写的某段程序，运行起来是这样的：
…
y:=m(1,2,3)
…
Int m(int a,int b,int c){
…
return a+b+c;
}
但是，如果m过程不在这台机器上，计算还能进行吗？

## Slide 4
问题1：你能想象如何在网络上进行计算吗？

## Slide 5: 问题2：什么因素决定计算是否能被支持呢？
计算模型：图灵机模型
这张纸带只是需要逻辑上在同一个空间即可，
只要读写头能找到它即可，物理上没有限制

## Slide 6: 即使计算资源不在同一台机器上，计算也并非就不可能！
机器j上的内存
典型的RPC网络计算模式：
  Remote Procedure Call
Client
Server
2，results
1，Service request
机器i上的内存
…
y:=m(1,2,3)
…
Int m(int a,int b,int c){
…
return a+b+c;
}

## Slide 7: 其实，我们还可以张开想象的翅膀：
移动计算
Client/Proxy
Server
Dataset

## Slide 8: 理想和现实之间还是有很大差距的：
问题3：我们怎样才能做到（实现）这种“跨机器”计算？
机器j上的内存
机器i上的内存
…
y:=m(1,2,3)
…
Int m(int a,int b,int c){
…
return a+b+c;
}
必须准确地实现两个计算“分量”之间的数据传递！
寻址
通信
相比于单机上的控制转移，网络计算的控制转移，会是什么？

## Slide 9: 两台机器之间如何通信？

## Slide 10: 两台计算机通信的基本原理
什么叫调制解调呢？

## Slide 11: 调制解调基本原理
不同的模拟信号，
可在通信介质上
传输
数字信号，由计算机（网卡）完成编码，交给调制解调器

## Slide 12: 两台计算机的联网，实现了网络的第一步
但是，仅仅是两台计算机之间进行数据交换是远远不够的！

## Slide 13: 具体而言，数据是如何被传送的？

## Slide 14: 计算机网络中数据交换的高层抽象
帧（frame）：
Payload
Frame header
Frame trailer

## Slide 15: 实际上，我们的数据被分割为Packet

## Slide 16: IP数据包的格式
比特
0
1
2
3
4
5
6
7
0
4
16
19
24
31
8
优 先 级
D
T
R
C
未用
版本
服务类型
总 长 度
首部长度
标 识
片 偏 移
标 志
生存时间
协 议
首 部 检 验 和
首 部
数 据 部 分
IP 数据包
固
定
部
分
可变
部分
填 充
源 地 址
目 的 地 址
可选字段（长度可变）
数 据 部 分
首
部

## Slide 17: 问题4：在因特网上如何标识信息的来源地和目的地呢？
X
网络 A
因特网
网络 B
R1
R2
Y
收信者：网络B编号+主机Y编号
寄信者：网络A编号+ 主机X编号
IP地址
收信者： 192.168.2 .6
寄信者： 192.168.1 .2
192.168.1.2
192.168.2.6
192.168.2.7
192.168.1.3

## Slide 18: IP 地址的作用和结构
作用：用来表示该主机在网络中的相对位置,并用于该主机的所有通信。
特点：IP 地址的惟一性；
结构：
  网络号标志主机所连接到的网络；
  主机号标志该主机（路由器）。
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}

## Slide 19: 实际上，我们的数据是frame拉着有地址的packet在跑
问题5：Router是干什么的？

## Slide 20: Router

## Slide 21: 在实际的网络中，我们在不同层次采用不同的抽象进行编程，进行实现
协议栈在网络中占有重要地位
发送端
接收端
以太网
应 用 层
应用数据
传输头
IP净荷
IP包头
帧净荷
帧头
帧尾
应 用 层
应用数据
传输头
IP净荷
IP包头
帧净荷
帧头
帧尾
应用层协议
传输层协议
网络层协议
链路层协议

## Slide 22: 如此，我们才能真正支持网络计算！
基于RPC的C/S计算模式：
Client
Server
2，results
1，Service request

## Slide 23: 如此，我们才有了所谓的web应用

## Slide 24: 如此，我们有了Internet
1989年：人类历史的发展拐点

## Slide 25: 几个比较有意思的网络新词
问题6：有个概念叫云盘，它号称“我们当下正在做的事情就是要取代每个人的硬盘”。你能大致想象，他们在做什么吗？
问题7：你能想象一下，你登录“微信”这件事情，背后有哪些计算被进行？再比如你发给一个好友一段文字，背后又有哪些计算被进行？
你知道云计算、互联网+这个概念吗？

## Slide 26: 最后一个问题：
网络计算，为什么有如此魅力？